12"-3-Weg Fullrange-Hochleistungssystem

*  12" Lautsprecher für den Bassbereich

*  6"-Neodym-Membranlautsprecher für Mitteltonbereich

*  Constant Directivity Hochtonhorn mit nominalen Abstrahlwinkeln von

90° x 50° (Horizontal x Vertikal) ist CAD-optimiert in die Schallwand

integriert und mit einem 1"-Treiber ausgestattet

*  mit einer Belastbarkeit von 350W (Continuous), 700W (Program) und

1400W (Peak), einem Maximalschallpegel von 131dB und einem Über-

tragungsbereich von 70Hz - 18kHz hervorragend sowohl als Fullrange

Kabinett als auch als Mittel-Hochtonteil in hochklassigen aktiven und

passiven Satellitensystemen geeignet

*  Lautsprecherkomponenten durch vollelektronische VOICE COIL

TRACKING PROTECTION und Halogenprotektoren gegen thermische

Überlastung geschützt

*  abgeschrägte Gehäuse und die als Sonderzubehör erhältlichen Schräg-

steller erlauben problemlosen Einsatz auch in Monitorapplikationen,

bei denen ein erweiterter Bassbereich gefordert ist

*  Frontabdeckung in Akustikschaum auf robustem, pulverbeschichteten

Stahlgitter

*  SPEAKON Buchsen im Anschlussfeld versenkt eingebaut

*  stabiler Tragegriff für bequemen Transport und optimale Aufstellung

zum Publikum

Technische Daten:

Übertragungsbereich:             70 Hz bis 18 kHz

Nennabstrahlbereich (-6 dB):  90° x 50° (hor. x ver.)

Nennleistung:                          350 W

Max. Leistung (Programm):     700 W

Nennimpedanz:                        8 Ohm

Empfindlichkeit (1W/1m):         100 dB

maximaler SPL (calc.), 1m:       131 dB

Maße (BxHxT) max.:                429,5 x 586 x 320,5 mm

Gewicht:                                   19 kg

Farbe:                                      schwarz

Fabrikat:      DYNACORD oder gleichwertig

Type:           D 12-3

liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:...................................

Type:                           ....................................