2-Weg Fullrange-Hochleistungssystem

mit zertifizierter Ballwurfsicherheit

*  305 mm (12") Konus-Mid-Bass in einem ventilierten Gehäuse

(Bassreflex)

*  Hochleistungs-Neodymium-Treiber mit 2" Titan-Diaphragma montiert

auf einem CD-Horn mit 1"-Eintrittsöffnung

*  sehr linearer Frequenzgang zwischen 70 und 18 kHz

*  integrierte Frequenzweiche mit einer vollelektronischen Voice coil

tracking- und Halogen- Schutzschaltung zum Schutz der Lautsprecher-

komponenten vor thermischer Überlastung

*  für den Betrieb über einen digitalen System-Controller zur individuellen

Anpassung auf den jeweiligen Montageort vorgesehen

*  Kompaktes, trapezförmiges Cluster-Gehäuse aus resonanzarmen,

hochverdichtetem Polypropylen in weißem Farbton

*  CAD optimierte Integration des Hochtonhorns in die Schallwand

*  gesamte Vorderseite geschützt mit einem robusten Edelstahlgitter in

ballwurfsicherer Ausführung und einer vollflächigen Frontabdeckung

mit schwarzem Akustikschaumstoff mit geringer Hochtondispersions-

dämpfung zum Schutz vor Staub und Feuchte

*  vier M8-Flugpunkte

*  35 mm Flanschbuchse mit Sicherungsschraube

*  verschraubbare Aufnahmevorrichtung für steckbaren Monitorfuß auf

der Rückseite

*  zertifizierte Ballwurfsicherheit gemäß DIN 18 032, Teil 3,

Ausgabe April 1997

*  Zwei 4-polige Speakon-Steckverbindungen zum parallelen Anschluss

eines zweiten Systems

Kennwerte des Systems:

Übertragungsbereich:                                       70 bis 18 kHz

Nennabstrahlbereich (-6 dB):                            80° x 40° (hor. x ver.)

Directivity-Index im Bereich 1000-16.000 Hz:  10,9 dB (+/-3 dB)

Nennbelastbarkeit nach EIA RS-426A:             300 W

Empfindlichkeit (1W/1m):                                  98 dB

maximaler SPL (calc.), 1m:                                129 dB

Nominalimpedanz :                                             8 Ohm

Maße (BxHxT):max.                                          429 x 586 x 320,5 mm

Gewicht:max.                                                    16 kg

Fabrikat:      DYNACORD oder gleichwertig

Type:           D 12 W

liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:..................................

Type:                          ....................................