15"-3-Weg Fullrange-Hochleistungssystem

*   Neodym 15"-Lautsprecher für den Bassbereich

*   6"-Neodym Membranlautsprecher für Mitteltonbereich

*   Constant Directivity Hochtonhorn mit nominalen Abstrahlwinkeln von 90° x 50° (Horizontal x Vertikal)

ist CAD-optimiert in die Schallwand integriert und einem 1"- Treiber  ausgestattet

*   mit einer Belastbarkeit von 500W (Continuous), 1000W (Program) und 2000W (Peak), einem Maximalschall-

pegel von 133dB und einem Übertragungsbereich von 50Hz - 18kHz hervorragend sowohl als Fullrange

Kabinett als auch als Mittel-Hochtonteil in hochklassigen aktiven und passiven Satellitensystemen geeignet

*   Lautsprecherkomponenten durch vollelektronische VOICE COIL TRACKING PROTECTION und Halogen-

protektoren gegen thermische Überlastung geschützt

*   multifunktional geformtes Gehäuse und die als Sonderzubehör erhältlichen Schrägsteller erlauben

problemlosen Einsatz auch in Monitorapplikationen, bei denen ein erweiterter Bassbereich gefordert ist

*   Frontabdeckung in Akustikschaum auf robustem, pulverbeschichteten Stahlgitter

*   SPEAKON Buchsen im Anschlussfeld versenkt eingebaut

*   stabiler Tragegriff für bequemen Transport und optimale Aufstellung zum Publikum

Technische Daten:

Übertragungsbereich:                        50 Hz bis 18 kHz

Nennabstrahlbereich (-6 dB):            90° x 50° (hor. x ver.)

Nennleistung:                                     500 W

Max. Leistung (Programm):                1000 W

Nennimpedanz:                                  8 Ohm

Empfindlichkeit (1W/1m):                    100 dB

maximaler SPL (calc.), 1m:                 133 dB

Maße (BxHxT) max.:                          446,4 x 685,2 x 413,0 mm

Gewicht:                                            24 kg

Farbe:                                                schwarz

Fabrikat:   DYNACORD oder gleichwertig

Type:        D 15-3

liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:......................................

Type:                          ........................................