kompaktes 2-Weg Lautsprechersystem

professionelles, mechanisch sehr robustes 8"/1" 2-Weg System in ABS

Gehäuse mit umfangreichem, optionalem Montagezubehör.

-   klirrarmes 8" Neodymiumchassis für den Bass- und Mittenbereich

-   symmetrisch abstrahlendes 90°x90° Constant Directivity Hochtonhorn

-   hochbelastbarer Titan Hochtontreiber mit 1,25" Schwingspule

-   phasenoptimierte Frequenzweiche

-   CAD optimiertes Schallwanddesign

-   Systemeignung für Fullrange Betrieb und Mittel-Hochtonteil in Satelliten-

systemen

-   integrierte Schutzschaltungen gegen thermische Überlastung

-   automatische, "weiche" Leistungsreduzierung im Überlastungsfall

-   Frontabdeckung in Akustikschaum auf einem robusten, pulver-

beschichteten Stahlgitter

-   versenkt eingebautes SPEAKON Anschlussfeld mit 2 x NL 4 MPR

-   abgeschrägtes Gehäuse für Monitorapplikationen

-   stabiler Tragegriff

-   eingebauter Hochständer Einsatz

-   4 Gewindeeinsätze M8 für optionale Montage- und Flugbügel

-   4 Gewindeeinsätze M8 für optionale Wandbefestigungen

Kennwerte des Systems

Konfiguration:                        2-Weg passiv

Übertragungsbereich:            65 Hz bis 20 kHz (-10 dB)

nom. Nennabstrahlbereich:    90° x 90° (hor. x ver.)

Voice Coil Protection:              Halogen

Rated Power RMS:                  250 Watt

Program Power:                      500 Watt

Peak Power:                            1000 Watt

Empfindlichkeit (2,83 V/1m):   94 dB

maximaler SPL (calc.), 1m:      124 dB

Nominalimpedanz :                  8 Ohm

Abmessungen (BxHxT):          282 x 442 x 259 mm

Gewicht:                                  8,8 kg

Farbe:                                     schwarz

Fabrikat:      DYNACORD oder gleichwertig

Type:           D 8

liefern und betriebsfertig montieren.

Angebotenes Fabrikat:........................................

Type:                           ........................................